ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR SVENNEPRØVER I KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET

Utforming av oppgavene.

Oppgaveteksten skal være fleksibel og gi lærlinger fra ulike bedrifter mulighet til å vise hva de kan med utgangspunkt i læreplanmålene for Vg 3 kjole- og drakt.

- Oppgavene skal ha et tema som kandidatene skal hente inspirasjon fra; en begivenhet, en drakthistorisk epoke, inspirasjon fra natur eller kultur.

- Oppgavene bør presisere hvilke plagg som skal inngå  slik at kandidatene ikke kan «øve» på spesielle plaggtyper

- Flest mulig mål fra læreplanen bør være med

Materialer

Materialene velges av kandidatene slik at de kan vurdere hva som passer til designet. Naturmaterialer eller blandinger anbefales. Rene syntetiske stoff og jersey bør unngås.  Det må avtales på forhånd hvem som betaler materialene, lærlingen eller bedriften. Det er den som betaler materialene som ”eier” antrekket.

Rammefaktorer – krav til oppgaven

- En ermtype (helst isydd, eventuelt raglan eller kimono)

- En lommetype (avhengig av plaggtype)

- Antrekket kan ha delelinjer (panelsømmer, bærestykker etc.).

- Halsavslutning eller krave

- Valgfri type lukning

- Håndsøm

- Helt eller delvis fóring

For mange pålagte rammefaktorer kan hindre kreativitet, så det anbefales at kandidaten selv kan velger egene detaljer i tillegg.

Utdeling av oppgaven

Oppgaven (tema, rammer og plaggtype) bør deles ut 2 til 3 dager i forkant slik at kandidatene får tid til kreativ prosess og innkjøp av nødvendige materialer.

Kandidatene kan forberede før prøven starter:

- Arbeidsplan /fremdrifteplan

- Skisser

- Inspirasjonscollage

- Utfylt målskjema og tilpasset grunnform

Flere fra nemnda bør være tilstede ved utdeling av oppgaven slik at minst to nemndmedlemmer er enige om opplysninger om oppgaven hvis kandidatene har spørsmål. Alle kandidater må være tilstede ved utdelingen. Fremdriftsplan og utkast til arbeidstegning bør leveres nemnda første prøvedag slik at de kan se hva kandidaten vil jobbe med. Det kan være hensiktsmessig at arbeidstegning og stoff vurderes av nemnda slik at kandidaten ikke starter et arbeid som i utgangspunktet ikke er i overenstemmelse med oppgaveteksten.

NB. Antrekket skal syes og tilpasses kunde (ikke til byste). Kunden bør ikke ha svennebrev i faget.

Gjennomføring av oppgaven.

Tilsyn

Kandidater som går opp på skoler /prøvestasjoner bør ha tilsyn. Minimum en fagperson som kan være behjelpelig med tilrettelegging av utstyr og maskiner.Tilsynspersonen må også påse at oppgavene låses inn etter prøvedagens slutt og at det låses opp neste morgen. I bedrift hvor det bare sitter en kandidat er det opplæringsansvarlig som må sørge for at prøvetiden blir overholdt og at maskiner er i orden. Kandidatene kan selvfølgelig ta med egen symaskin / over look under prøven. Annet sømutstyr er kandidatens ansvar.

Tilstedeværelse av nemndene

Nemndene må være tilstede når oppgaven deles ut, ved igangsetting av oppgaven og under prøvinger. Nemndsmedlemmene bør samlet vurdere oppgavene. Hvis personer i nemnda har vært involvert i kandidatens opplæring er hun/han innhabil og vurderingen bør overlates til de andre medlemmene.

Tilpasset grunnform

Kandidatene kan ha med tilpasset grunnform til sin kunde ved prøvestart. Grunnformen kan konstrueres eller tilpasses fra sjablong. (siden dette gjøres på forhånd kan det allikevel ikke kontrolleres).

Mønstret til antrekket må gjøres i prøvetiden og leveres inn til kontroll.

Vi anbefaler at det leveres i tre trinn: grunnform, konstruksjon og mønsterdeler. Dette gjør det lettere for nemnda å kontrollere mønster i forhold til rettelsene på antrekket.

Kandidatene skal ha med til prøvestart.

- Ferdig utfylt målskjema (mal til målskjema kan legges ved oppgaven)

- Innrettet grunnform

- Skisser til antrekket

- Nødvendige materialer.

I løpet av første prøvedag bør de levere arbeidstegning og arbeidsplan (produksjonsrekkefølge) til nemnda. Det bør imidlertid åpnes for at arbeidstegningen kan justeres underveis. Bruk av data må være frivillig både til tegning og dokumentasjon.

Prøvinger

Antrekket kan prøves 2 ganger og levers ferdig ved 3. gangs prøving. Hvis en kandidat ønsker å sy opp modellen i toil (lerret) og prøve inn, regnes dette som en prøving.

Dokumentasjon.

Prøvetiden på 8 arbeidsdager må overholdes. Det kan imidlertid åpnes for at hele eller deler av dokumentasjonen kan gjøres hjemme (spesielt hvis denne skal gjøres på data). Hvor stor del av dokumentasjonen som gjøres hjemme bør sees i sammenheng med vanskelighetsgraden i oppgaven (krav til antrekket).

Vurdering og vektlegging av de ulike elementene i oppgaven.

Det må brukes skjønn ved vurdering av oppgavene. Det viktige er at kandidatene vet hva som vektlegges. Hvis uheldige løsninger i gjennom-føringen begrunnes av kandidaten i dokumentasjonsdelen skal dette veie i positiv retning.

KARAKTERER

Bestått meget godt.

- Det viktigste er at passform, balanse og ledighet er bra.

- Prosess fra idé til ferdig produkt som viser faglig forståelse

- Samsvar mellom arbeidstegning, mønster og ferdig plagg

- Oppgaven må inneholde alle gitte rammefaktorer, temaet for oppgaven må komme tydelig fram i antrekket og begrunnes.

- Kreativ design og høy vanskelighetsgrad.

- Meget god sømteknisk utførelse

- Helheten må være bra: god press og rent helhetsinntrykk.

- Oversiktlig egenvurdering og dokumentasjon

- Høy måloppnåelse i 90 %  av de målene oppgaven inneholder

Bestått.

- Tema og rammefaktorene i oppgaven må være ivaretatt

- Et godt gjennomført antrekk som passer kunden og har god passform,  balanse og ledighet.

- Sømteknisk bra utførelse, men små unøyaktigheter eller mindre hensiktsmessige sømtekniske løsninger kan tolereres.

- Dokumentasjonen må være gjennomført.

Ikke bestått.

- Uferdig plagg

- Dårlig  passform og balanse.

- For lite ledighet i plaggene

- Minstekravene i oppgaven er ikke oppfylt

- Liten vanskelighetsgrad

- Mangelfulle sømtekniske løsninger

- Dårlig samsvar mellom tema og ferdig produkt

- Dårlig samsvar mellom arbeidstegning, mønster og ferdig antrekk

- Manglende dokumentasjon

Punktene må sees i sammenheng

Disse anbefalte retningslinjene er et resultat av flere arbeidsseminar for svenneprøvenemnder fra store deler av landet (2014 og 2017). Ønsket fra Norges Kjole- og Draktsyerforbund er at det skal bli mer helhetlig og rettferdig vurdering på landsbasis. Vi vil også anbefale nemndene å ta bilder av de ferdige antrekkene som dokumentasjon – spesielt med tanke på klager.

Vi legger ved en mal som kan brukes til svenneprøveoppgavene. Oppgaven som deles ut til kandidatene på forhånd bør også inneholde vurderingskriterier slik at kandidatene vet hva de blir vurdert i forhold til.

Norges Kjole- og draktsyerforbund har ikke mandat til å lage forskrifter for svenneprøveavviklingen, men vi håper disse ”Anbefalte retningslinjene ” kan være til hjelp for nemndsarbeidet innen vårt fag.

Lykke til med fremtidige svenneprøver.

Jorunn Sæter (leder).